ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Сычевского сельсовета

Варгашинского района Курганской области

Положения о территориальном планировании генерального плана Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области

(Муниципальный контракт №11/139 от 10.08.2011 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Екатеринбург 2012

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план Сычевского сельсовета

Варгашинского района Курганской области

Положения о территориальном планировании генерального плана Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области

(Муниципальный контракт №11/139 от 10.08.2011 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

И. о. Начальника ОТП								И. С Ушкало

Главный градостроитель отдела						С. И. Санок

Главный градостроитель проекта						С. В. Токарев

Екатеринбург 2012

Состав «Генеральный план Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области»

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка «Материалы по обоснованию генерального плана Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области» | - | 137 |  |
| 2 | Пояснительная записка «Положения о территориальном планировании генерального плана Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области» | - | 20 |  |
| В части карт на Сычевский сельсовет |
| Графические материалы |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Опорный план территории Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 2 | Карта комплексной оценки территории Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 3 | Генеральный план Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 4 | Карта ограничений использования территории Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 5 | Карта границ территорий и земель Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| Утверждаемая часть |
| 6 | Карта функционального зонирования территории Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| 9 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории Сычевского сельсовета | 1:10000 | 1 |  |
| В части карт на с. Сычево, д. Уфина |
| 1 | Карта современного использования территории с. Сычево, д. Уфина (опорный план) | 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Карта комплексной оценки территории с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| 3 | Генеральный план территории с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| 4 | Карта функционального зонирования территории с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| 6 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории с с. Сычево, д. Уфина | 1:5000 | 1 |  |
| В части карт на д. Пестерево |
| 1 | Карта современного использования территории д. Пестерево (опорный план) | 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Карта комплексной оценки территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж) территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| 4 | Карта функционального зонирования территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| 6 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории д. Пестерево | 1:5000 | 1 |  |
| В части карт на п.с.т. Роза |
| 1 | Карта современного использования территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 2 | Карта комплексной оценки территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж) территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 4 | Карта функционального зонирования территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 6 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 7 | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |
| 8 | Карта развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания территории п.с.т. Роза | 1:2000 | 1 |  |

Список разработчиков

| Раздел | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | Гл. инженер отдела | О.В. Идолова |  |
|  | Гл. архитектор проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий градостроитель | Л.А. Банникова |  |
|  | Архитектор | А.А. Белик |  |
|  | Техник | Н.В. Вараксина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер II категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист III категории | А.С. Лесная |  |

Содержание

Введение	7

1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории	9

2. Планируемое функциональное зонирование территории Сычевского сельсовета	11

3. Размещение объектов местного значения Сычевского сельсовета	13

Планируемое размещение объектов жилой застройки	13

Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	14

Планируемое размещение производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения	14

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	15

Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	15

Планируемое размещение объектов сельскохозяйственного назначения	18

Планируемое размещение объектов рекреационного назначения	18

Планируемое размещение объектов специального назначения	18

Планируемые мероприятия по инженерному благоустройству территории	19

Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории сельсовета	19

4. Планируемое размещение объектов государственного и регионального значения	19

5. Предложения по изменению границы Сычевского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов	20

# Введение

Генеральный план Сычевского сельсовета разработан коллективом Отдела территориального планирования ФГУП «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта №11/139 от 10.08.2011 г. «Разработка проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской области» и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации и статьей 8 Закона Курганской области от 07.12.2011 №91 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план является документацией по территориальному планированию и определяет назначение территорий, исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план гарантирует жителям поселений соблюдение их гражданских прав на комфортную, экологически безопасную среду обитания, дает четкие определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования каждого земельного участка и недвижимости, а также служит эффективным инструментом для администраций сельсоветов в плане управления территорией.

Основными задачами разработки проекта являются:

-	разработка предложений по перспективному развитию сельсовета и эффективному использованию территорий;

-	определение направлений дальнейшего роста населённых пунктов;

-	разработка предложений по организации внешних и внутренних транспортных связей сельсовета, формированию производственных территорий, жилых и иных зон;

-	определение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

-	разработка предложений по охране и улучшению окружающей среды.

При разработке Генерального плана Сычевского сельсовета учтены и использованы следующие нормативные материалы и ранее разработанные проектные материалы:

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-	СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

-	Схема территориального планирования Курганской области, выполненная  СООООФ «Центр качества строительства»;

-	Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области», выполненная ФГУП «Уралаэрогеодезия», г. Екатеринбург, 2012 г.;

Генеральный план разработан в составе графических и текстовых материалов. В качестве первой очереди реализации положений генерального плана принят 2016 год, в качестве расчётного срока - 2031 год.

В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:10 000, М 1:5 000, выполненная ФГУП «Уралаэрогеодезия», г. Курган в 2011 г.

# 1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Сычевского сельсовет располагается в западной части Варгашинского района, граничит на северо-востоке с Пичугинским сельсоветом, на востоке – с Варгашинским поссоветом, на юго-востоке – с Варгашинским сельсоветом, на юго-западе – с Кетовским районом, на западе – с городом Курган.

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге с асфальтовым покрытием областного значения.

В состав Сычевского сельсовета входит 4 населенных пункта:

-	с. Сычево (административный центр сельсовета);

-	д. Уфина;

-	д. Пестерево;

-	п.с.т. Роза.

Село Сычево и деревня Уфина находятся в 9 км на запад от р.п. Варгаши, на 2 км южнее автомобильной дороги федерального значения «М51». Деревня Пестерево находится в 7,5 км на запад от р.п. Варгаши, 4 км к югу села Сычево. С населенными пунктами района деревня связана посредством автомобильной дороги «Байкал» – Сычево – Пестерево», связывающая населенные пункты с административным центром, что благоприятно влияет на доступность территории. П.с.т. Роза находится в 4 км на запад от р.п. Варгаши, в 4 км на восток от села Сычево. Железнодорожный транспорт в Сычевском сельсовете представлен участком Утяк – Макушино направления Курган – Петропавловск филиала ОАО «РЖД» Южно-Уральской железной дороги.

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Варгашинского района относится к 1В строительно-климатическому району.

В геоморфологическом отношении территория Сычевского сельсовета расположена в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с абсолютными отметками от 130 до 150 метров. Наибольшая отметка – 150 м над уровнем моря – располагается в восточной части Сычевского сельсовета. Центральная и западная части располагаются на отметке 140 м с понижением до 120 м к реке Средний Утяк.

На территории сельсовета отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

В гидрографическом отношении район расположен в бассейне реки Тобол. По территории Сычевского сельсовета протекает река Средний Утяк.

Также на территории сельсовета располагается водохранилище и небольшие озера.

Жилая зона сельсовета представлена территориями жилой застройки в селе Сычево, д. Уфина, д. Пестерево и п.с.т. Роза.

Основное общественно-деловое обслуживание сельсовета проходит в с. Сычево.

На территории Сычевского сельсовета предприятия промышленного комплекса отсутствуют.

Зона сельскохозяйственного использования представлена в деревне Уфина и село Сычево садово-огородными участками, территория которых располагается в восточной, западной и северных частях населенного пункта. На территории деревни Пестерево располагается склад зерна. В центральной части сельсовета вдоль железной дороги располагаются территории коллективных садов.

По данным паспорта Сычевского сельсовета сельхозпроизводством на территории занимаются 1 крестьянско-фермерское хозяйство и 1 сельскохозяйственная организация. На территории сельсовета зарегистрировано 170 личных подсобных хозяйств.

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, свалками и скотомогильниками.

На данный момент на территории Сычевского сельсовета имеется одно существующее кладбище на территории д. Уфина

Так же на территории Сычевского сельсовета размещена свалка твердых бытовых отходов, которая располагается на востоке с. Сычево. Там же, но за границей села располагается скотомогильник. В границы санитарно-защитных зон от этих объектов попадает жилая застройка с Сычево.

# 2. Планируемое функциональное зонирование территории Сычевского сельсовета

Генеральный план сельсовета предусматривает две очереди его реализации:

- первая очередь – 2016 год;

- расчетный срок– 2031 год.

В основу проектного решения развития Сычевского сельсовета положен принцип упорядочения и развития функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреации, наряду с обеспечением между основными функциональными зонами рациональных транспортных связей. Для индивидуального жилищного строительства и организации иных новых функциональных зон в основном используются земли внутри населенных пунктов, свободные от застройки.

Общий земельный фонд сельсовета 21230,0 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 615 | 7,5 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 6509,6 | 79,9 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 214,6 | 2,6 |
| 4 | земли лесного фонда | 825 | 10,0 |
| 5 | земли водного фонда | - | - |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | 88,5 | - |
| Итого | 8252,7 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (79,9%), относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 2,6% земель района и представлены отводами от железной дороги и линий электропередач и автомобильными дорогами.

Границы земельных участков лесного фонда в настоящее время не проинвентаризированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. Общая площадь требует уточнения. В категорию земель лесного фонда включен лесной фонд в границах бывших лесхозов, а также леса, ранее находившиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций, и переданные им в безвозмездное пользование.

Все земли лесного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности.

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, относятся к эксплуатационным лесам.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Согласно статье 9 Градостроительного Кодекса РФ утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

# 3. Размещение объектов местного значения Сычевского сельсовета

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ основной целью разработки документов территориального планирования является «обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования», осуществляемое, в том числе, путём определения зон размещения объектов местного значения. Объекты местного значения, согласно Градостроительному Кодексу, - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. К объектам местного значения, в соответствии с Градостроительным Кодексом относятся: объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

## Планируемое размещение объектов жилой застройки

Развитие жилой зоны на первую очередь строительства предусматривается:

- в северном планировочном районе с. Сычево предполагается резервирование 1,5 га территории;

- в центральном планировочном районе с. Сычево предполагается резервирование 7,5 га территории;

- в южной части д. Пестерево. Здесь на первую очередь строительства предполагается размещение 9 га жилых территорий;

- в северо-восточной части п.с.т. Роза планируется размещение 0,2 га.

Развитие жилой зоны на расчетный срок  предусматривается:

- в северном планировочном районе с. Сычево предполагается резервирование 0,7 га территории;

- в центральном планировочном районе с. Сычево предполагается резервирование 0,7 га территории;

- в центральной части д. Пестерево. Здесь на первую очередь строительства предполагается размещение 0,5 га жилых территорий;

- в северо-восточной части п.с.т. Роза планируется размещение 0,3 га.

## Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

1)	Детские дошкольные учреждения:

- организация комплекса детский сад – начальная школа на 30 мест д. Пестерево.

2)	Объекты здравоохранения:

- аптечный киоск с. Сычево;

- аптечный киоск д. Пестерево.

3)	Объекты культуры:

- с. Сычево – организация дополнительного образования детей в существующем здании клуба на 5 мест;

- строительство клуба на 25 мест в. д. Пестерево;

- размещение библиотеки в здании клуба в д. Пестерево.

4)	Объекты торговли и общественного питания:

- размещение 1 продовольственного магазина площадью 21,0 кв.м. в с. Сычево;

- размещение продовольственного магазина площадью 30,0 кв.м в с. Сычево;

- размещение непродовольственного магазина площадью 30,0 кв.м с. Сычево;

- размещение магазина смешанной торговли площадью 25,0 кв.м с. Сычево;

- размещение смешанного магазина площадью 18,0 кв.м в д. Пестерево;

- строительство кафе на 10 мест в д. Пестерево.

На расчетный срок предлагается размещение объектов капитального строительства:

1)	Объекты торговли и общественного питания:

- строительство магазина смешанной торговли площадью 16,0 кв.м в с. Сычево.

## Планируемое размещение производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения

Генеральный план предусматривает развитие новых территорий для производственной деятельности на свободных от застройки территориях на востоке села Сычево. При этом устанавливается максимально допустимый класс вредности предприятий, располагаемых на проектируемых площадках и размер санитарно-защитных зон.

В д. Пестерево и п.с.т. Роза резервирование площадок под производственную деятельность не предполагается.

## Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Варгашинского района на расчетный срок предусмотрен вынос транзитных потоков автомобильного транспорта с территории г. Кургана с помощью строительства Южного обхода. По территории Сычевского сельсовета обход пройдет в направлении юго-запад - северо-восток до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения «М51». Протяженность проектируемой трассы на территории Сычевского сельсовета составит 10,1 км.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автомобильных дорог на территории сельсовета. Перечень реконструируемых участков приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень реконструируемых участков по реконструкции сети автомобильных дорог Сычевского сельсовета

| №№ | Название автодороги | Участок | Промежуточные пункты | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | «Байкал» – Сычево - Пестерево | Сычево - Пестерево | - | 4,4 |
| 2 | Варгаши – Дубровное – Строево - Дундино | р.п. Варгаши – с. Варгаши | - | 2,3 |
| 3 | Всего |  |  | 7,9 |

За расчетный срок запланировано асфальтирование автодороги Сычево - Роза.

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Сычевского сельсовета сведен в таблицу 3.

Таблица 3

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог с твердым покрытием в пределах Сычевского сельсовета

| Общая протяженность дорог с твердым покрытием, км | Периодичность проведения ремонта, лет | Годовой объем ремонтных работ, км/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9,8 | 6 | 1,63 |

Генеральным планом предлагается организация автобусных маршрутов, связывающих д. Пестерево с р.п. Варгаши и г. Курган через село Сычево и деревню Уфина на регулярной основе для обслуживания населения населенных пунктов.

## Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Проектное водопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 65,70 м3/сутки;

На расчётный срок (2031 г.) – 208,78 м3/сутки.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение застройки Сычевского сельсовета централизованной системой водоснабжения на 100%.

##### На 1 очередь реализации генерального плана:

- реконструкция водонапорных башен с. Сычево, д. Уфина;

- установка противопожарных резервуаров и станции водоочистки в с. Сычево, прокладка водовода от проектного продольного водопровода Курган-Юрахлы («Схема территориального планирования Варгашинского района», разработчик – ФГУП «Уралаэрогеодезия», утвержден 10.2012г.).

##### На расчетный срок:

- прокладка водоводов от проектного продольного водопровода Курган-Юрахлы до населенных пунктов п.с.т. Роза и д. Пестерево;

- установка станций водоочистки и резервуаров с неприкосновенным запасом воды п.с.т. Роза и д. Пестерево;

- прокладка водопроводной сети на территории с. Сычево, д. Уфина, п.с.т. Роза и д.Пестерево с последующим подключением 100% застройки.

Размещение объектов и сетей водоснабжения выполнена на графическом приложении «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Сычевского сельсовета», лист 7.

#### Водоотведение

Проектное водопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 43,80 м3/сутки

На расчётный срок (2031 г.) – 171,23 м3/сутки.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:

На расчетный срок:

- прокладка централизованной канализационной сети в с. Сычево, д. Уфина, п.с.т. Роза и д. Пестерево с установкой очистных сооружений.;

- ликвидация надворных уборных и выгребных ям в застройке сельсовета.

Размещение очистных сооружений, сбросные коллекторы, этапы строительства указаны на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Сычевского сельсовета», лист 7.

#### Теплоснабжение

Общее теплопотребление определено:

на 1 очередь (2016г.) – 2,24 Гкал/час;

на расчетный срок (2031г.) – 2,36 Гкал/час.

На расчетный срок:

- перевод и замена существующей котельных с. Сычево на газ;

- оборудование 100% застройки с. Сычево, д. Уфина, п.с.т. Роза и д. Пестерево индивидуальными газовыми источниками.

Размещение объектов и сетей указано на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Сычевского сельсовета», лист 7.

#### Газоснабжение

Проектное газопотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 482,40 м3/час;

На расчётный срок (2031 г.) – 512,69 м3/час.

Генеральным планом предлагается 100 % газификация застройки сельсовета.

1 очередь:

- прокладка межпоселкового газопровода от ГРС Варгаши до с. Сычево с отводом на п.с.т. Роза;

- установка газорегуляторных пунктов в с. Сычево, д. Уфина и п.с.т. Роза;

- перевод котельных с. Сычево на газ.

Расчетный срок:

- прокладка межпоселкового газопровода от с. Сычево до д. Пестерево;

- установка газорегуляторного пункта в д. Пестерево;

- строительство сети газоснабжения низкого давления для с. Сычево, д. Уфина, п.с.т. Роза и д. Пестерево;

- газификация индивидуальной жилой застройки сельсовета.

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газорегуляторных пунктов приведены на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Сычевского сельсовета», лист 7.

#### Электроснабжение

Проектное электропотребление определено:

На 1 очередь строительства (2016 г.) – 1900,9 МВт ч/год;

На расчётный срок (2031 г.) – 1955,6 МВт ч/год.

##### На 1 очередь строительства:

- реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточности напряжения в застройке;

- предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест общего пользования.

Местоположение электроподстанций трассировка ВЛ 10, 110, 220 кВ приведены на графических материалах «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Сычевского сельсовета», лист 7.

Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение технических условий у эксплуатирующих организаций.

#### Связь

На расчетный срок:

- замена координатной АТС с. Варгаши  на электронную с увеличением существующей емкости станции;

- прокладка оптико-волоконного кабеля от сети р.п. Варгаши.

- подведение сети оптико-волоконной связи к жилой застройке населенного пункта для обеспечения населения интернет-связью.

## Планируемое размещение объектов сельскохозяйственного назначения

Сельское хозяйство является основной отраслью производства и основным видом деятельности Сычевского сельсовета. Существующие земли сельскохозяйственного назначения сохраняются.

На юге с. Сычево генеральным планом предусмотрено развитие коллективных садов на свободных территориях.

## Планируемое размещение объектов рекреационного назначения

Наиболее благоприятный участок для размещения рекреационных объектов и мест отдыха населения располагается на берегах реки Средний Утяк.

Так же генеральным планом предлагается организовать благоустроенные рекреационные территории и внутри населенных пунктов вдоль улиц, побережья водохранилища в с. Сычево и берегов реки в д. Пестерево.

## Планируемое размещение объектов специального назначения

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, свалками и скотомогильниками.

Генеральным планом предполагается закрытие свалки и скотомогильника в с. Сычево, в связи с тем, что санитарно-защитная зона не выдержана, а так же размещение площадки компостирования отходов на севере сельсовета. Следует отметить, что выбор конкретного места размещения площадки необходимо уточнить при более детальном проектировании и анализе геолитологических условий площадки на следующей стадии градостроительного проектирования.

## Планируемые мероприятия по инженерному благоустройству территории

Благоустройство береговой полосы, организация пляжей и мест массового отдыха предлагается на участках территорий представляющих природную ценность.

Мероприятия по благоустройству:

- организация зоны рекреации, включая устройство пляжей;

- устройство пешеходных дорожек, озеленение.

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.

## Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории сельсовета

Размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории сельсовета не предусматривается.

# 4. Планируемое размещение объектов государственного и регионального значения

В процессе разработки настоящего генерального плана были изучены разработанные ранее документы территориального планирования Курганской области:

- Схемы территориального планирования Курганской области (СООООФ «Центр качества строительства», отдел территориального планирования, 2009-2010 год);

- Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области (ФГУП «Уралаэрогеодезия» отдел территориального планирования, 2010-2011 год).

Схемой территориального планирования Варгашинского района на расчетный срок предусмотрен вынос транзитных потоков автомобильного транспорта с территории г. Кургана с помощью строительства Южного обхода. По территории Сычевского сельсовета обход пройдет с юго-запада на северо-восток параллельно проектируемой за расчетный срок железнодорожной линии. Протяженность проектируемой трассы на территории Сычевского сельсовета составит 10,1 км.

# 5. Предложения по изменению границы Сычевского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов

Настоящим проектом предлагается изменение границы п.с.т. Роза и д. Песерево.

В границы п.с.т. Роза необходимо включить участок на востоке села, который на сегодняшний день представляет собой участок жилой застройки с фермерским хозяйством.

Площадь п.с.т. в старых границах – 15 га.

Площадь п.с.т. в границах, предлагаемых к утверждению – 16,5 га.

В границы д. Пестерево также необходимо включить участок на востоке села, который на сегодняшний день представляет собой участок жилой застройки с фермерским хозяйством.

Площадь деревни в старых границах – 52 га.

Площадь деревни в границах, предлагаемых к утверждению – 55,1 га.